Vita Vacumat 6000 M

Návod k obsluze

# Obsah

Obsah	2

1 Úvod	3

Ochrana autorských práv	3

2 Rozsah dodávky	4

2.1 Seznam dodávaných součástí	4

2.2 Externí ovládací jednotky	4

2.3 Náhradní součásti – možnost dodatečného objednání	4

3 Technické informace	5

3.1 Všeobecný popis přístroje VITA VACUMAT 6000 M	5

4 Technické údaje	5

4.1 Rozměry, hmotnost	5

4.2 Elektrické údaje	5

4.2.1 Pec	5

4.2.2 Vakuová pumpa (není součástí dodávky)	5

5 Použití	6

6 Bezpečnostní pokyny	6

6.1 Piktogramy	6

7 Pracovní prostředí	7

8 Bezpečnostní zařízení	7

9 Instalace a první použití	7

9.1 Místo instalace	7

9.2 Popis přístroje	8

9.3 Ovládací jednotka	8

9.4 Pojistky	8

9.5 Identifikační štítky	9

9.6 Připojení přístroje do elektrické sítě	9

9.7 Vypnutí přístroje, ukončení práce s přístrojem	10

10 Čištění přístroje	10

10.1 Čištění ovládací jednotky	10

11 Označení CE	10

12 Ventilátor	11

13 Výpadek síťového napětí	11

Doba výpadku síťového napětí nižší než cca 15 vteřin	11

Doba výpadku síťového napětí vyšší než cca 15 vteřin	11

14 Záruka a ručení	11

14.1 Náhradní díly	11

14.2 Další informace	11

# 1 Úvod

Tento návod k obsluze je důležitou pomocí pro úspěšný a bezpečný provoz přístroje.

Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny k bezpečnému, správnému a hospodárnému provozování přístroje. Jejich dodržování pomůže zabránit možnému nebezpečí, snížit náklady na opravy a výpadky a zvýšit spolehlivost a životnost přístroje.

Všechny obrázky a nákresy v návodu slouží ke všeobecnému znázornění a v podrobnostech nejsou směrodatné pro konstrukci přístroje.

Návod k obsluze musí být u přístroje stále k dispozici. Jeho pokyny musí znát a dodržovat každá osoba, která je pověřena pracemi na přístroji, např. obsluhou, odstraňováním poruch, ošetřováním a údržbou.

## Ochrana autorských práv

S tímto návodem k obsluze je třeba zacházet důvěrně. Mohou jej používat pouze kompetentní osoby. Přenechání třetím osobám je možné pouze se souhlasem VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH&Co. KG.

Všechny dokumenty jsou chráněny dle zákona o ochraně autorských práv.

Předávání, jakož i rozmnožování dokumentů, i jejich částí, zhodnocování a sdělování jejich obsahu není dovoleno, pokud není výslovně povoleno. Protiprávní jednání jsou trestná a zavazují k náhradě škody.

Všechna práva k vykonávání práv duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

# 2 Rozsah dodávky

## 2.1 Seznam dodávaných součástí

- Přístroj VITA VACUMAT 6000 M, v provedení ušlechtilá ocel a lakovaná ocel

- Podstavec pro vypalovací přístroj

- Displej ovládací jednotky

- Přívodní kabel pro připojení do sítě

- Pinzeta do pece

- 1 balení – stojany pro vypalování A+B

- 1 balení – podložky pro vypalování G

- Návod k obsluze

- Připojovací kabel k externímu ovládání

## 2.2 Externí ovládací jednotky

K přístroji VITA VACUMAT 6000 M jsou k dispozici následující ovládací jednotky:

- VITA vPad easy s LCD displejem a pamětí na 200 vypalovacích programů

- VITA vPad comfort se 7” barevným dotykovým displejem, prohlížečem snímků, pamětí na 500 vypalovacích programů, s možností ovládání 1–2 přístrojů VITA VACUMAT 6000 M

- VITA vPad excellence s 8,5” barevným dotykovým displejem, prohlížečem snímků, pamětí na 1000 vypalovacích programů, s možností ovládání 1–4 přístrojů VITA VACUMAT 6000 M

Pro ovládání 2 či více přístrojů VITA VACUMAT 6000 M pomocí ovládacích jednotek VITA vPad comfort nebo VITA vPad excellence je třeba si pořídit ještě jeden přepínač a připojovací kabel.

Přečtěte si návod k obsluze k příslušnému externímu ovládání.

## 2.3 Náhradní součásti – možnost dodatečného objednání

- Boční krycí deska, balení – 2 ks

- Odkládací stůl na vypalovaný materiál, balení – 2 ks

- Vakuová pumpa: 230/240 V, 50/60 Hz; 115 V, 50/60 Hz; nebo 100 V, 60 Hz.

- Program pro správu dat FDS

# 3 Technické informace

## 3.1 Všeobecný popis přístroje VITA VACUMAT 6000 M

- Vysoce výkonná technologie s maximální přesností teploty

- Časově nenáročná obsluha, nízké nároky na prostor, optimální výsledky vypalování

- Ocelový plášť, v provedení ušlechtilá ocel či lakovaná ocel

- Nastavitelné odkládací stoly na vypalovaný materiál

- Vypalovací komora vybavena kvalitním izolačním materiálem

- Muflová pec z křemenného materiálu

- Čidlo teploty (platina, rhodium-platina)

- Automatická regulace teploty před začátkem každého programu

- Přesnost teploty ± 1 °C (33,8 °F)

# 4 Technické údaje

## 4.1 Rozměry, hmotnost

- Šířka: 230 mm

- Hloubka: 325 mm

- Výška: 444 mm

- Ocelový plášť: lakovaná ocel 13 kg, ušlechtilá ocel 15 kg

- Rozměry vypalovací komory: Průměr: 90 mm, Výška: 55 mm

- Maximální vypalovací teplota: 1200 °C (2192 °F)

## 4.2 Elektrické údaje

### 4.2.1 Pec

- Napájení: 230 V (střídavý proud), 50 Hz nebo 100/110 V (střídavý proud), 50/60 Hz

- Příkon: max. 1500 W

### 4.2.2 Vakuová pumpa (není součástí dodávky)

- Napájení 230 V, 50/60 Hz nebo 100/110 V, 50/60 Hz

- Příkon: max. 200 W

- Hmotnost: cca 6,4 kg

# 5 Použití

Přístroj je sestrojen v souladu se všemi bezpečnostními pravidly. Při nesprávném používání však hrozí nebezpečí zranění uživatele či třetí osoby, škody na přístroji i jiném majetku.

Práce s nebezpečnými předměty a zdroji energie, tzn. s předměty a zdroji energie, u nichž hrozí nebezpečí zdravotního či jiného poškození, není povolena. Dále je zakázáno používat součásti přístroje jakkoli upravené uživatelem.

S přístrojem smí pracovat pouze osoba, která přečetla tento návod k použití a řídí se jeho pokyny. Jakékoli jiné použití bude považováno za jednání v rozporu s těmito instrukcemi.

Výrobce/dodavatel není zodpovědný za žádné škody způsobené nesprávným používáním přístroje. Následky vyplývající z nesprávného používání nese pouze uživatel.

# 6 Bezpečnostní pokyny

## 6.1 Piktogramy

Tento piktogram upozorňuje na nebezpečí elektrického napětí. Před každým otevřením přístroje přístroj vždy vypněte a odpojte ho z elektrické sítě.

Tento piktogram upozorňuje na horké povrchy. Hrozí popálení.

Nebezpečný odpad, dodržujte pravidla o nakládání s elektrickým odpadem, nevyhazujte do běžného odpadu.

Černý obdélník pod piktogramem znamená, že přístroj byl prodán po 13. 8. 2005.

Přístroj podléhá nařízení EU 2002/96/EC (WEEE) a zákonům o zacházení s odpadem platným v dané zemi.

Tento piktogram upozorňuje na nebezpečení zranění osob či poškození přístroje.

Tento piktogram zdůrazňuje užitečné informace, vysvětlivky a dodatečné informace týkající se zacházení s přístrojem.

# 7 Pracovní prostředí

- Přístroj je určen k práci v uzavřených prostorách

- Teplota okolního prostředí: 2–40 °C

- Relativní vlhkost vzduchu: 80 % při 31 °C

- Maximální nadmořská výška: 3800 m

- Relativní změny napětí nesmí překročit ± 10 % stanoveného napětí

# 8 Bezpečnostní zařízení

V kombinaci s ovládacími jednotkami:

- VITA vPad easy

- VITA vPad comfort

- VITA vPad excellence

Přístroj obsahuje následující bezpečnostní kontrolní zařízení:

- Čidlo pro kontrolu teploty

- Regulace teploty

- Regulace vakua

- Ochrana proti výpadku napětí

- Kontrola výtahu

# 9 Instalace a první použití

## 9.1 Místo instalace

- Přístroj umístěte do suché vytápěné místnosti tak, aby vzdálenost od nejbližší stěny byla nejméně 25 cm.

- Při teplotě pod 15 °C (59 °F) (např. po přepravě) nechte přístroj cca 30 minut v místnosti s pokojovou teplotou.

- Přístroj umístěte na tepelně odolnou plochu. Vyzařování a oteplování přístroje není v nebezpečném rozsahu. Je ale možné, že citlivé povrchy nábytku a dýhy se stálým působením teploty časem lehce zbarví.

- Zamezte přímému působení slunečního záření na přístroj.

- Do prostoru kolem přístroje neodkládejte žádné hořlavé látky.

- Ovládací jednotku umístěte mimo prostor přímého vyzařování teploty vypalovací komory.

- Přístroj umístěte tak, aby se dal snadno ovládat a aby se dal bez problémů odpojit ze sítě.

## 9.2 Popis přístroje

Displej ovládací

jednotky

Pojistky přístroje

VITA vPad comfort Přívod do sítě

nebo VITA v Pad

excellence

Připojení vakuové

VITA vPad easy pumpy

Hlavní spínač

Připojení vakuové

pumpy

## 9.3 Ovládací jednotka

Barva displeje ovládací jednotky označuje následující stavy:

- Zelená – pec je v úsporném režimu

- Modrá – vypalovací program v provozu

- Červená – porucha

Přečtěte si návod k obsluze příslušné ovládací jednotky vPad.

## 9.4 Pojistky

Na zadní straně přístroje jsou umístěny dvě pojistky. Identifikační štítky u pojistek udávají informace o proudu. Pojistky neodpovídající daným požadavkům nesmí být použity.

Model 230 V: T 8 H 250 V

Model 100/110 V: T 15 H 250 V

## 9.5 Identifikační štítky

Tento piktogram upozorňuje na nebezpečí elektrického napětí. Před každým otevřením přístroje přístroj vždy vypněte a odpojte ho z elektrické sítě.

Po vyjmutí zadního krytu může být v součástech přístroje v blízkosti elektrického napájení stále napětí až 400 V, i když je přístroj již vypnutý.

Výrobce/dodavatel není zodpovědný za žádné nehody a poranění způsobená při otevření přístroje!

Na talíř výtahu nepokládejte žádné předměty!

Po zapnutí přístroje se výtah přesune do nejnižší polohy.

Při umisťování vypalovaných předmětů využijte postranně nastavitelné talíře.

Před zapnutím přístroje musí být vždy nasazen stojan pro vypalování.

Při opakovaném použití (dosažení maximální teploty a maximálního vypalovacího času) mohou některé části vypalovací komory dosáhnout velmi vysokých teplot (přes 70 °C / 158 °F).

Pokud je přístroj zapnutý, nedotýkejte se vypalovací komory! Hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem či popálení.

## 9.6 Připojení přístroje do elektrické sítě

Před prvním použitím si přečtěte bod 6 – Bezpečnostní pokyny!

Informace o připojení součástí k přístroji viz. 9.2.

- Pomocí připojovacího kabelu připojte k peci ovládací jednotku.

- Připojte displej ovládací jednotky.

- Připojte vakuovou pumpu a přívodní kabel.

- Pomocí přívodního kabelu zapojte přístroj do sítě.

Nepřipojujte přístroj do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami! Při přetížení hrozí nebezpečí požáru.

- Hlavním spínačem zapněte přístroj. Výtah se přesune do nejnižší polohy.

- Talíř výtahu a těsnění výtahu otřete hadříkem (při přepravě se usazují částečky prachu z izolace).

- Na talíř výtahu nasaďte stojan pro vypalování.

## Před zapnutím přístroje musí být vždy nasazen stojan pro vypalování!

## 9.7 Vypnutí přístroje, ukončení práce s přístrojem

Po ukončení práce s přístrojem musí být výtah přesunuto do vypalovací komory a přístroj se musí hlavním spínačem vypnout (viz. 9.2). Uzavření vypalovací komory chrání izolaci a zabraňuje vlhkosti.

Podrobný postup naleznete v návodu k obsluze pro příslušnou ovládací jednotku.

# 10 Čištění přístroje

Před každým čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě!

Vnitřní část vypalovací komory není nutné čistit. Pro správný a bezpečný provoz přístroje pravidelně čistěte vlhkým hadříkem plášť přístroje.

## Při čištění nikdy nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani hořlavé kapaliny!

## 10.1 Čištění ovládací jednotky

Informace o čištění ovládací jednotky naleznete v příslušném návodu k obsluze.

# 11 Označení CE

Označením CE se podává právně závazné prohlášení, že přístroj vyhovuje požadavkům směrnice 2006/95/EC (Směrnice pro nízké napětí) a směrnice 2004/108/EC/EWG (Směrnice EMC).

# 12 Ventilátor

Přístroj je vybaven ventilátorem. Zapínání, vypínaní a rychlost jsou řízeny automaticky.

Ventilátor zabraňuje přehřátí přístroje a přispívá k bezpečnosti provozu přístroje. Při poruše ventilátoru se na displeji automaticky objeví nápis „Error“ (viz. Chybová hlášení v návodu k obsluze příslušné ovládací jednotky). Z bezpečnostních důvodů nesmí být přístroj v provozu bez zapnutého ventilátoru. Vrchní kryt vypalovací komory ani otvory zadního krytu nesmí být obstaveny nebo ucpány.

# 13 Výpadek síťového napětí

Přístroj je vybaven ochranou proti výpadku napětí. Tento prvek zabraňuje přerušení programu a tím chybnému vypalování. Ochrana proti výpadku napětí je účinná tehdy, když síťové napětí vypadne během probíhajícího vypalovacího programu.

## Doba výpadku síťového napětí nižší než cca 15 vteřin

Vypalovací program není přerušen a vypalování pokračuje. Během této doby je displej mimo provoz. Po obnovení síťového napětí se na displeji opět zobrazí informace o probíhajícím vypalovacím programu.

## Doba výpadku síťového napětí vyšší než cca 15 vteřin

Vypalovací program je přerušen a displej je mimo provoz. Po obnovení síťového napětí se na displeji objeví informační nápis o výpadku proudu.

Po obnovení síťového napětí nechte přístroj před opětovným zapnutím cca 20 vteřin v klidu.

# 14 Záruka a ručení

Záruka a ručení se řídí podle smluvně stanovených podmínek.

V případě softwarových změn bez oznámení a povolení VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH&Co. KG nárok na záruku a ručení zaniká.

## 14.1 Náhradní díly

Náhradní díly musí odpovídat technickým požadavkům stanoveným výrobcem. Tato podmínka je vždy splněna u originálních náhradních dílů.

## 14.2 Další informace

Další informace o přístroji naleznete na www.vita-zahnfabrik.com

V případě technických dotazů kontaktujte instruments-service@vita-zahnfabrik.com